产品介绍

KDS flymentor PPC 是用于调节KDS平衡仪的外场设备（以下简称PPC），产品外观见下图，它的使用非常简单。

连接设备

给KDS平衡仪上电（请注意确认直升机的动力系统是关闭的），然后将PPC的连接线插入平衡仪的USB口，这样PPC就会启动，您可以在屏幕上看到图1所示的画面。

图1 - 开机连接

几秒之后，PPC将完成与平衡仪的连接，你可以看到如图2所示的主菜单。

图2 - 连接完成

菜单栏顶部显示了平衡仪的设备类型，比如图中显示的是'3D'。

主菜单

主菜单有9个选项，每个选项包含了一系列的平衡仪参数，您可以使用 '上' ， '下' 键来移动光标进行选择，按 'OK' 键即可进入所选择的系列参数的调节界面。表1是这些选项的具体内容。

您还可以按'读取/保存'按钮来进入参数保存功能，具体内容可参照'读取/保存'章节。

图3 - 主菜单

| 选项号 | 选项名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| * | To Factory | 将平衡仪的设置还原为出厂设置 |
| 1 | Mounting | 调节平衡仪的安装参数 |
| 2 | Servo Rev | 调节舵机正反参数 |
| 3 | Servo Neu | 调节舵机中立点参数 |
| 4 | Stick Rev | 调节摇杆正反参数 |
| 5 | Swash Trv | 调节斜盘行程 |
| 6 | Tail Gyro | 调节平衡仪内置尾陀螺的参数 |
| 7 | KDS flymentor | 调节平衡仪的平衡参数 |
| 8 | Expert | 平衡仪的高级选项，供专业玩家调节 |

表1 - 选项内容

调节参数

当在主菜单中按下 'OK' 键后， 就会进入对应的参数调节界面。例如我们进入了第6项 'Tail Gyro' 尾陀螺参数设置，如图4所示。

图4 - 选择参数

在这个阶段，您可以使用 '上' ， '下' 键来移动光标选择需要调节的参数，然后按下 'OK' 键，选中的参数将以黑背景显示，如图5所示。 如果需要返回主菜单，请按 'ESC' 键。

图 5 - 调节参数值

此时您可以使用 '上' ， '下' 键调节参数值。 调节完毕后，按 'OK' 键， 新的参数值将被保存到平衡仪中， 如果不想保存，您也可以按 'ESC' 来恢复调节前的值。

当按下 'OK' 保存参数时，光标将变成星号几秒钟，表示PPC正在与平衡仪通讯，参数正在保存，如图6所示。

图6 - 参数保存中

读取/保存

在主菜单状态下按 '读取/保存' 键，将进入参数保存功能，如图7所示。

图7 - 读取/保存菜单

'Load' 功能（即读取功能）将把PPC中的参数读入平衡仪中， 'Save' 功能（即保存功能）将把平衡仪中的参数保存到PPC中。

选择 'Load' 或 'Save' 之后，您需要选择一个存储位置。 PPC中有8个存储位置可供选择，用 '上' ， '下' 键选择，然后按 'OK' 确认。存储位置上如果有一个星号，表明该位置已经存储过设置，否则说明该位置时空的。显然，您不能 'Load' 一个空的存储位置。

图8 - 选择内存位置

'Save' 功能将覆盖PPC中的设置且不需要确认操作，但 'Load' 功能需要您进行一次确认，如图9 。 确认时，用 '上' ， '下' 键和 'OK'  确认或者取消。

图9 - 确认 Load

恢复出厂设置

在主菜单中选择 'To Factory'  后将看到图10所示的画面，如果选择 'Yes' ，平衡仪中的参数将被还原为出厂设置。

图10 - 确认复原

# Text boxes

平衡仪

连接线

退出

下

OK

读取/保存

上

屏幕

设备类型

菜单号

光标

参数当前值

光标

参数名称

参数类别

参数个数

当前参数

黑背景表示选中

保存提示符

功能提示

空的位置